## Slide 1: ユニット2 セクション3 コンピュータ構成要素
セッション3－3 CPUの高速化技術
Ver.1.0
Notes: ユニット2、セッション3、コンピュータ構成要素
3回目の内容は、命令の高速化技術 です

## Slide 2: CPUの高速化技術
命令の実行方式
①逐次制御方式
６つのステージを順番に繰り返し実行する方式
「①命令の取り出し」、「②命令の解読」、「③実効アドレス計算」、「④オペランドの取り出し」、「⑤命令の実行」、 「⑥演算結果の格納」
②パイプライン方式
複数の命令を１ステージずつずらしながら並行処理する方式
逐次制御方式に比べて、５クロック分だけ短縮される。
分岐命令などで処理の順序が乱れるとパイプラインハザードが発生する
Notes: 前回、学習したように、シー、ピー、ユーの命令の実行には、６つのステージがあります。このステージの実行方式にはいくつかの種類があります。
逐次制御方式は、ノイマン型コンピュータの特徴のひとつです。命令の実行は、６つのステージを順番に繰り返すことで行われます。
その結果、演算装置や制御装置が動いていない時間帯が発生して、処理の効率が悪くなります。
パイプライン方式は、複数の命令を１ステージずつ、ずらしながら並行処理する方式です。この方式では、命令１で処理が終わった装置、たとえばプログラムカウンターを、命令1が次のステージ、デコーダによる解読を行っている間に、命令２で使用するようにしています。動いていない装置がないように、複数の命令を並列に処理してゆくことで、効率の良い命令処理を実現しています。
しかし、プログラム中の命令の順番が乱れるような処理、条件分岐やジャンプなどが発生すると、新たに命令処理をやり直す必要があります。このような命令の順番が乱れることを、パイプラインハザードと呼びます。

## Slide 3: CPUの高速化技術
命令の実行方式
③スパーパイプライン方式
パイプライン方式をさらに細分化する方式
④スーパースカラ方式
複数のパイプラインを使用して、同時に複数の命令を処理する方式
Notes: スーパーパイプライン方式は、パイプライン方式のステージを、さらに細かく細分化して、より多くのステージで処理を行う方式です。
この細分化したステージを逐次制御方式で実行した場合と比較すると、１１クロック短縮でき、通常のパイプライン方式よりも効率が良い。
スーパースカラ方式は、シー、ピー、ユーの中に命令の解読、実効を行う回路を複数もっていて、同時に複数の命令を並列で処理します。さらにパイプライン処理を行うことで、
複数の命令ステージを並列に処理して、高速化を実現します。

## Slide 4: CPUの高速化技術
マルチコアプロセッシング
CPUに複数のコアを搭載している。
コアは、制御や演算を行っているCPU内部の回路のこと。
＜例＞Intel core-i7 6700K の場合、4コア（8スレッド）
※マルチスレッド
スレッドとは、CPUが同時に実行できるプログラムの最小単位。
通常、1コアで実行できるのは、1スレッドであるが、マルチスレッドに対応したCPUであれば、
1コアで2つのスレッドを実行する。
同じ種類のコアを1つのCPUに集積しているタイプをホモジニアスマルチコア
異なる種類のコアを1つのCPUに集積しているタイプをヘテロジニアスマルチコア
Notes: コアは、命令による制御や演算を独立で行う、シー、ピー、ユー内部の回路のことです。コアを複数もつCPUでは、マルチコアプロセッサと呼ばれます。
コアの数を増やすと、同時に処理することができるプログラムの数も増えて、シー、ピー、ユーの処理能力が向上します。
似たアイ、ティー用語にマルチスレッドがあります。スレッドは、シー、ピー、ユーが同時に処理できるプログラムの最小単位を表しています。
ひとつのコアは、通常、1つのスレッドを処理します。マルチスレッドに対応したシー、ピー、ユーは、一つのコアで2つのスレッドを処理します。
これもシー、ピー、ユーの高速化技術のひとつです。
マルチコアプロセッサには、二つの種類があります。ひとつは、同じ種類のコアをひとつのシー、ピー、ユーに格納したタイプで、ホモジニアス、マルチコアと言います。
もうひとつは、異なる種類のコアをひとつのシー、ピー、ユーに格納したタイプで、ヘテロジニアス、マルチコアと言います。
ホモジニアス、マルチコアは、エックス86などの一般的なコンピュータのシー、ピー、ユーに採用されています。
ヘテロジニアス、マルチコアは、組込みシステムなどに用いられるプロセッサにｓ採用されています。

## Slide 5: CPUの高速化技術
GPU（Graphics Processing Unit）
3Dの画像処理演算を高速に実行するための画像処理装置で、数千個のコアと大容量のレジスタを搭載している
＜例＞NVIDIA GeForce GTX 280（240コア）（レジスタ1.9MB）
・GPGPU (General Purpose computing on GPU)
大量のデータをCPU側のメモリからGPU側のメモリ (VRAM) に転送し、この転送されたデータをGPUで並列処理すること
Notes: ジー、ピー、ユーは、3次元の画像処理演算を高速で行うための、画像処理装置です。
そのため、ジー、ピー、ユーは、多数のコアと大容量のレジスタを搭載しています。
ジー、ピー、ジー、ピー、ユーは、大量のデータをCPU側のメモリからGPU側のメモリ 、ブイラム に転送して、
この転送されたデータをジー、ピー、ユーの多数のコアを使って、並列処理することで高速化を実現します。

## Slide 6: 付録
CISC（シスク）とRISC（リスク）
CISC（ Complex Instruction Set Computer ）
命令が可変長であり、ひとつの命令で多機能で、複雑な処理まで対応できる。マイクロプログラムやマイクロプロセッサにより実装される。
RISC（ Reduced Instruction Set Computer ）
1命令あたり1クロックで実行できるような固定長であり、基本的な命令セットをワイヤードロジック（物理的に結線された論理回路）で実装している。
CPUの命令体系のアーキテクチャには、CISCとRISCというものがあります。
Notes: 今回の付録は、シーピーユーのアーキテクチャの違いを、シスクとリスクで比較します。
シスクは、ひとつの命令が多機能で、複雑な処理に対応している命令セットをもっています。そして、その命令セットをマイクロプログラムやマイクロプロセッサにより、
実装しています。命令ごとに処理時間がバラバラで、パイプライン処理には向いていません。
リスクは、ひとつの命令を1クロックで実行できるように、単純な処理のみを実現する基本命令セットをもっています。命令セットはワイヤードロジックで実装されていて、固定長です。
パイプライン処理を効率よく行うことができます。