## Slide 1: ユニット2 セクション3 コンピュータ構成要素
セッション3－4 半導体メモリ
Ver.1.0
Notes: ユニット2、セッション3、コンピュータ構成要素
4回目の内容は、 です

## Slide 2: 半導体メモリ
半導体メモリの種類
①RAM（Random Access Memory）
読み書きができる半導体メモリ、電源を切ると記憶したデータは消えてしまう（揮発性メモリ）
②DRAM（Dynamic RAM）
コンデンサーに電荷が加えられたかどうかで１ビットを表す、構造が単純で大容量のものが安価
一定時間ごとに記憶内容を維持するためリフレッシュ動作（再書き込み）が必要
主に主記憶メモリとして使用
③SRAM（Static RAM）
フリップフロップ回路で構成されていてDRAMより高速、構造が複雑で高価なため小容量
リフレッシュ動作は不要、キャッシュメモリに使用
※CPUと主記憶の間に配置して、主記憶から読みだしたデータをキャッシュメモリに保存し、再び同
じデータがCPUから呼び出されたときに、高速なキャッシュメモリから読みだすことで実行アクセ
ス時間を短縮する。
アクセスするデータがキャッシュメモリにある確率をヒット率と呼ぶ。
Notes: 半導体メモリには、ラムと、ロムがあります。
ラムは、ランダム、アクセス、メモリの略です。ラムには、記憶した情報を読み出すだけではなく、新たに情報を書き込める特徴があります。
また、コンピュータの電源を切ると記憶した情報は、消えてしまいます。
ラムには、ディーラムと、エスラムという種類があります。
ディーラムは、ダイナミック ラムの略です。情報を記憶するための回路に、コンデンサを使用しています。
コンデンサに電荷がたくわえられた状態を1ビットの情報に置き換えます。つまり、電荷がたくわえられていれば1、たくわえられていなければ0とします。
コンデンサを用いた回路の構造は単純で、安価に大容量にメモリを生産できるため、主に主記憶に利用されます。
記憶した情報を維持するために定期的にリフレッシュ動作、つまり再書き込みが必要になります。
エスラムは、スタティック ラムの略です。情報の記憶にフリップ フリップ回路を用いています。
そのため回路の構造が複雑であり、高価です。しかし、リフレッシュ動作は必要なく、高速な読み書きが可能であるため、キャッシュメモリなどに用いられています。
キャッシュメモリは、シーピーユーと主記憶の間に配置されるメモリのことです。頻繁に参照される情報を、キャッシュメモリに記憶しておくことにより、シーピーユーが、その情報を読み込む時間を短縮しています。

## Slide 3: 半導体メモリ
半導体メモリの種類
④ROM（Read Only Memory）
読み出し専用の半導体メモリ、電源を切っても記憶したデータを保持する（不揮発性メモリ）
⑤マスクROM（Mask ROM）
製造時にデータを書き込んだら利用者は書き込みできない。
⑥UV-EPROM
書き込まれたデータを紫外線照射で消去できる。消去後はROMライターで再書き込みできる。
⑦EEPROM
電圧をかけてデータを消去して書きかえられる。フラッシュメモリ（Flash Memory）はブロック単
位で消去・書き換えを行う（USBメモリ、SDカードなど）
Notes: ロムは、リード オンリー メモリの略です。ロムは、記憶した情報を読み出すための半導体メモリであり、コンピュータの電源を切っても記憶した情報は消えません。
ロムには、いくつかの種類があります。
マスク ロムは、製造時に情報を書き込み、その後は書き込みができません。
ユーブイ イーピーロムは、書き込まれた情報を、紫外線を照射することで消去することができます。ロム ライターと言う機械を使えば、新しい情報を書き込むこともできます。
イー イー ピー ロムは、電圧を書けることによって書き込まれた情報を消去したり、新しい情報を書き込みすることができます。
情報の消去と書込みを行う回数に制限がります。操作が1バイトから数バイト単位で行われるため、応答速度が比較的遅くなります。
フラッシュ メモリは、イー イー ピー ロムの一種です。情報をブロック単位、数百キロバイトから数メガバイトで操作するため、比較的早い応答速度で、大容量の情報をやり取りすることができます。そのためエス ディ カードや、ユー エス ビー などに利用されています。

## Slide 4: 半導体メモリ
キャッシュメモリ（Cache Memory）
・CPUと主記憶の間に配置して、主記憶から読みだしたデータをキャッシュメモリに
保存し、再び同じデータがCPUから呼び出されたときに、高速なキャッシュメモリ
から読みだすことで実行アクセス時間を短縮する。アクセスするデータがキャッ
シュメモリにある確率をヒット率と呼ぶ。
・実効アクセス時間（effective access time）
キャッシュメモリのヒット率とアクセス時間、主記憶のアクセス時間がわかれば、
実効アクセス時間を計算することができる。
＜例＞ ヒット率が80％、キャッシュメモリのアクセス時間が10ns、主記憶装置のアクセス時間が60nsであるとき、実効アクセス時間は、
(10𝑛𝑠×0.8)+(60𝑛𝑠×0.2)=20𝑛𝑠
Notes: キャッシュメモリの役割は、シーピーユーと主記憶の間の情報伝達時間を短縮することです。
具体的には、 シーピーユーと主記憶の間に配置して、 主記憶から読みだしたデータをキャッシュメモリに保存し、 再び同じデータがシーピーユーから呼び出されたときに、 高速なキャッシュメモリから読みだすことで、 実効アクセス時間を短縮します。
アクセスするデータが、 キャッシュメモリにある確率をヒット率と呼びます。
また、実行アクセス時間は、主記憶とキャッシュメモリが搭載されているコンピュータで、 シーピーユーからメモリへの、 1回のアクセスにかかる平均時間のことです。
実効アクセス時間は、キャッシュメモリのヒット率とアクセス時間、 主記憶のアクセス時間がわかれば、 計算することができます。
このページの例を参照して下さい。

## Slide 5: 半導体メモリ
キャッシュメモリ（Cache Memory）
・ライトスルー方式とライトバック方式
キャッシュメモリへの情報の書き込み方式
※ライトスルー方式
キャッシュメモリと主記憶の両方に書き込む
※ライトバック方式
最初はキャッシュメモリだけに書き込み、主記憶にはデータがキャッシュメモリ
から追い出されるタイミングで書き込む
Notes: ライトスルー方式とライトバック方式とは、ここではキャッシュメモリに記憶されている情報の更新方法を表しています。
ライトスルー方式は、シーピーユーが情報をメモリに書き込むとき、 キャッシュメモリと同時に主記憶にも書き込みを行います。この方式では、 書き込みの時間は主記憶のアクセス時間と同じで、高速化はできません。 しかし、 キャッシュメモリの内容を書きかえる際に、 主記憶には何もする必要はありません。
ライトバック方式は、情報の書き込みはキャッシュメモリにのみ行なって、 読み出し時間だけではなく、 書き込み時間をも短縮します。 しかし、 実際に書き込まれたデータはキャッシュメモリ上にしかないため、 キャッシュメモリの情報を更新するときに、 キャッシュメモリの内容をメインメモリに書き戻さなければなりません。主記憶の書き換えをまとめて行うため、 ライトバック方式の方が効率が良いと考えられています。

## Slide 6: 付録
メモリインターリーブ（memory interleave）
・主記憶装置を複数の区画に分けて、連続するアドレスの内容を並列アクセスす
ることで、アクセスを高速化する技術
・コンピュータにメモリを増設する際に、同容量のメモリ2枚を装着する必要があ
る。
アドレス | データ
0 | A
1 | B
2 | C
3 | D
4 | E
CPU
順番にアクセス
アドレス | データ
0 | A
2 | C
4 | E
アドレス | データ
1 | B
3 | D
CPU
ふたつの領域に同時にアクセスする
通常のメモリアクセス
メモリインターリーブによるアクセス
Notes: 今回の付録は、メモリインターリーブの説明です。
通常、シーピーユーは、主記憶上のデータに対して、 一つ一つのアドレスごとに、 順番に読み書きを行います。
そのため、一回のアクセスごとに待ち時間が発生して、 平均のアクセス時間は長くなってしまいます。
メモリインターリーブでは、主記憶装置内を複数の領域に分割します。この領域のことをバンクと言います。
シーピーユーは、主記憶装置の中の複数のバンクにまたがって連続したアドレスを割り当てることで、1回のアクセスで連続したアドレスのデータを一回で読み出す、 もしくは書き込む、 ことを可能にして高速化を実現しています。
ただし、データが主記憶上の連続アドレスの領域に記憶されていないと、 期待する効果は得られません。